## Slide 1: Ландшафтно-планировочная организация территории Вытегорского сквера
Выполнила: ст. гр. 65401 Филиппович И.М.
Руководитель: доктор с/х наук, доцент, профессор Гаврилова О.И.
Петрозаводский государственный университет
Институт лесных горных и строительных наук
Кафедра технологии и организации лесного комплекса
Петрозаводск, 2018

## Slide 2: Введение
Цель:
Разработка проекта ландшафтно-планировочной организации территории Вытегорского сквера
Задачи:
Проведение комплексного анализа территории.
Разработка функционального зонирования.
Разработка планировки объекта.
Проектирование озеленения территории с подбором ассортимента растений.
Разработка и проектирование благоустройства.

## Slide 3: Местоположение Вытегорского сквера
Общая площадь территории – 1,2 га.
Уклон местности – 0,03.
Рисунок 1 – План анализа архитектурно-планировочной организации объекта

## Slide 4: Результаты садово-парковой инвентаризации
Рисунок 2 – План анализа зон влияния
сооружений и инженерных коммуникаций
Рисунок 3 – План инсоляционного анализа

## Slide 5: Результаты садово-парковой инвентаризации
Chart: 
| Береза повислая | Боярышник кроваво-красный | Вяз шершавый | Ель европейская | Ива козья | Тополь дрожащий | Рябина обыкновенная | Сосна обыкновенная | Тополь бальзамический | Черемуха обыкновенная | Яблоня ягодная
Количество | 100 | 5 | 2 | 4 | 35 | 25 | 28 | 3 | 70 | 50 | 20
Chart: 
| Малина обыкновенная | Роза майская | Сирень обыкновенная | Спирея иволистная
Продажи | 31 | 42 | 10 | 200
Рисунок 4 – Распределение деревьев и кустарников по видам

## Slide 6: Результаты садово-парковой инвентаризации
Chart: 
| Деревья
Без признаков ослабления | 493
Ослабленные | 82
Сильно ослабленные | 24
Chart: 
| Кустарники
Без признаков ослабления | 300
Ослабленные | 83
Рисунок 5 – Распределение деревьев и кустарников по категориям состояния

## Slide 7
Рисунок 6 – План инвентаризации

## Slide 8: Таблица 1 – Существующий баланс территории
Наименование объектов | Площадь | 
 | м2 | %
1. Дороги по типам покрытий: - грунтовые | 364,2 | 2,2
2. Площадки: - площадка вокруг здания | 158,4 | 0,9
3.Насаждения, в т.ч: - газоны - деревья / проекции крон деревьев - кустарники | 10454,2 299/9757 728 | 63,4 2,4/79,2 4,4
4.Здания и сооружения | 59,2 | 0,4
Общая площадь | 12312 | 100

## Slide 9: Композиционное решение
Рисунок 7 – Вариант концепции территории Вытегорского сквера

## Slide 10: Генеральный план
Рисунок 8 – Генеральный план

## Slide 11: Таблица 2 – Проектируемый баланс территории
Наименование объектов | Площадь | 
 | м2 | %
1. Дороги по типам покрытий: - грунтовые | 588,7 | 4,7%
2. Площадки: - площадка вокруг здания -площадка для отдыха | 158,4 131 | 1,3% 1,06%
3.Насаждения,в т.ч: - газоны - деревья / проекции крон деревьев - кустарники -цветники | 5843 829/5005 595 15,84 | 47,5% 6,7%/40,6 4,8% 0,13%
4.Здания и сооружения | 79,1 | 0,6%
Общая площадь | 12312 | 100
Соотношение закрытых и открытых пространств
До проектирования: 20,8% – открытых; 79,2% – закрытых;
После проектирования: 47,5% – открытых; 52,5% – закрытых.

## Slide 12: Композиционное построение насаждений
Фон
Группы одностороннего
восприятия
Солитер
Группы кругового
обзора
Рисунок 9 – Генеральный план с композиционным построением насаждений
Живая изгородь

## Slide 13: Таблица 3 – Ассортимент проектируемых растений
№ | Название растений |  | Общее количество, шт.
 | Русское | латинское | 
Деревья |  |  | 
1 | Ирга канадская | Amelanchier canadensis | 3
2 | Липа мелколистная | Tilia cordata | 15
3 | Клен остролистный | Acer platanoides | 2
4 | Яблоня лесная | Malus sylvestris | 2
Итого деревьев |  |  | 22
Кустарники |  |  | 
5 | Арония черноплодная | Aronia melanocarpa | 15
6 | Барбарис тунберга «Ред Карпет» | Berberis thunbergii “Red Carpet” | 26
7 | Калина обыкновенная | Viburnum opulus | 3
8 | Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 659
9 | Лапчатка кустарниковая «Пинк Бьюти» | Dasiphora friticosa “Pink Beauty” | 37
10 | Роза морщинистая «Рубра» | Rosa majalis f. Rubra | 22
11 | Роза морщинистая «Альба» | Rosa rugose f. Alba | 18
12 | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 16
13 | Чубушник венечный | Phildelphus coronarius | 8
Итого кустарников |  |  | 801

## Slide 14: Визуализация пейзажных картин
Рисунок 10 – Визуализация территории около часовни

## Slide 15
Композиция кругового обзора с трех видовых точек
Рисунок 11 – Визуализация группы кругового обзора

## Slide 16: Группа кругового обзора с двух видовых точек
Рисунок 12 – Визуализация группы кругового обзора

## Slide 17
Рисунок 13 – Визуализация групп кругового, одностороннего обзора и солитера

## Slide 18
Рисунок 15 – Визуализация древесно-кустарниковых групп около входов в сквер

## Slide 19
Рисунок 16 – Визуализация малых архитектурных форм и площадки для отдыха

## Slide 20: Заключение
Проведен комплексный анализ и садово-парковая инвентаризация территории Вытегорского сквера
Запроектирована зона тихого отдыха
Разработана объемно-пространственная структура объекта. Соотношение открытых и закрытых пространств по проекту составило 47,5% и 52,5% соответственно
Запроектирован ассортимент растений, видовой состав представлен 4 видами деревьев и 9 видами кустарников
Разработана визуализация пейзажных картин

## Slide 21: Спасибо за внимание!